# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
ACPI je otevřený průmyslový standard, který umožňuje operačnímu systému přímo řídit množství energie dodávané jednotlivým hardwarovým komponentám a periferiím. Nahradil starší standardy jako APM (Advanced Power Management).

# Hlavní funkce ACPI
Standard ACPI přinesl revoluci v tom, jak počítač nakládá s hardwarem. Mezi jeho klíčové úkoly patří:
- Správa napájení (Power Management): Umožňuje systému vypínat nepoužívané komponenty (např. pevné disky, monitory).
- Konfigurace zařízení (PnP): Automatické rozpoznávání a konfigurace nově připojeného hardwaru.
- Thermal Management: Sledování teploty procesoru a regulace otáček ventilátorů nebo snižování výkonu (throttling).
- Správa baterií: Přesné hlášení stavu nabití a kapacity u přenosných zařízení.

# Energetické stavy (Global States)
ACPI definuje tzv. G-stavy (Global States) a S-stavy (Sleep States), které určují, v jakém režimu se systém nachází:
Stav	Název	Popis
G0 (S0)	Working	Počítač je plně v provozu, procesor vykonává instrukce.
G1 (S1-S4)	Sleeping	Počítač je zdánlivě vypnutý, ale udržuje stav v paměti nebo na disku.
G2 (S5)	Soft Off	Systém je vypnutý, ale základní deska je stále pod napětím (čeká na zapnutí).
G3	Mechanical Off	Počítač je zcela odpojen od elektrické sítě.

## Specifické stavy spánku (S-states)
- S1 / S2: Úsporné stavy procesoru (rychlé probuzení).
- S3 (Suspend to RAM): Data jsou uložena v operační paměti. Velmi rychlý start, ale vyžaduje napájení RAM.
- S4 (Hibernation): Obsah paměti se uloží na pevný disk a systém se vypne. Po zapnutí se obnoví předchozí stav.

# Stavy procesoru (P-states a C-states)
Pro detailní řízení spotřeby procesoru využívá ACPI další dvě kategorie:
- C-states (CPU Power States): Určují, jak hluboce procesor „spí“, když nemá žádnou práci (C0 je plný výkon, vyšší čísla znamenají hlubší úsporu).
- P-states (Performance States): Určují frekvenci a napětí procesoru v době, kdy pracuje (např. technologie Intel SpeedStep nebo AMD Cool'n'Quiet).

# Proč je ACPI důležité pro servery?
I když na serveru, kde běží vaše DokuWiki, pravděpodobně nevyužíváte režim spánku, ACPI je kritické pro:
1. **Správné vypnutí (Soft Power-off):** Umožňuje systému korektně ukončit procesy a databáze po stisknutí tlačítka napájení.
2. **Monitoring hardwaru:** Předávání informací o teplotě a otáčkách ventilátorů do dohledových systémů.
3. **Virtualizaci:** Hypervizory (jako Proxmox nebo VMware) emulují ACPI pro hostované systémy, aby bylo možné virtuální stroje korektně ovládat.

Související pojmy: Hardware, Operační systém, Server Management.