# CD (Compact Disc)
Kompaktní disk je optické médium, které k zápisu a čtení dat využívá laserové světlo. Standardní CD má průměr 120 mm a tloušťku 1,2 mm. Kapacita běžného disku je přibližně 700 MB dat nebo 80 minut nekomprimovaného stereo zvuku.
Technologie CD způsobila revoluci v hudebním průmyslu tím, že nahradila analogové vinylové desky a magnetofonové kazety odolnějším médiem s čistším zvukem bez šumu.

# Konstrukce a fyzická struktura
CD se skládá z několika vrstev:
1. **Polykarbonátový podklad:** Průhledný plast, který tvoří většinu těla disku.
2. **Datová vrstva:** Obsahuje spirálovou stopu s mikroskopickými prohlubněmi (**Pits**) a rovinkami (**Lands**).
3. **Odrazová vrstva:** Tenký film hliníku (u lisovaných disků) nebo zlata/stříbra, který odráží laserový paprsek.
4. **Ochranný lak:** Chrání hliníkovou vrstvu před oxidací a poškrábáním.
5. **Potisk:** Vrchní strana disku s grafikou.

# Jak probíhá čtení dat?
Čtení zajišťuje laserová dioda v CD mechanice:
- Laser svítí na rotující disk ze spodní strany.
- Paprsek se odráží od hliníkové vrstvy zpět do fotodetektoru.
- Pits a Lands: Když paprsek narazí na přechod mezi prohlubní (pit) a rovinkou (land), dojde ke změně intenzity odraženého světla.
- Tato změna je elektronikou interpretována jako binární data (0 a 1).

# Typy CD disků
Typ	Popis	Použití
CD-DA	Digital Audio. Původní formát pro hudbu.	Hudební alba.
CD-ROM	Read-Only Memory. Lisovaná data, která nelze změnit.	Distribuce softwaru, encyklopedie.
CD-R	Recordable. Disk pro jednorázový zápis pomocí vypalování.	Zálohování, tvorba vlastních kompilací.
CD-RW	ReWritable. Přepisovatelný disk (lze smazat a zapsat znovu až 1000x).	Dočasné přenosy dat.

# Kapacita a rychlost
Rychlost CD mechanik se udává jako násobek původní rychlosti čtení hudebního CD (1x = 150 KiB/s).
- Moderní mechaniky dosahují rychlostí až 52x.
- Spirálová stopa na CD je dlouhá přibližně 5 km a hustota zápisu je mnohem vyšší než u dřívějších disket.

# Úpadek a nástupci
Přestože bylo CD dominantním médiem 90. let, jeho význam upadl s příchodem:
- DVD a Blu-ray: Nabízejí mnohem vyšší kapacitu (4,7 GB až 50 GB+).
- Flash paměti: USB disky a paměťové karty jsou menší, rychlejší a odolnější.
- Internet: Cloudová úložiště a streamovací služby (Spotify, Netflix) eliminovaly potřebu fyzických nosičů.

Související pojmy: DVD, Blu-ray, Binární data, Laser, RAM, Flash paměť, Digitalizace.