# Vestavěné systémy (Embedded Systems)
Vestavěný systém (anglicky embedded system) je speciální počítačový systém, který je navržen pro provádění jedné nebo několika málo specifických funkcí v rámci většího mechanického, elektrického nebo elektronického celku.
Na rozdíl od běžného osobního počítače (PC), který je univerzální a uživatel si na něj může nainstalovat libovolný software (od textového editoru po moderní hry), je vestavěný systém pevně spjat s hardwarem daného zařízení a vykonává pouze dedikovaný program, pro který byl stvořen.
## Základní charakteristiky
Vestavěné systémy se od klasických počítačů liší v několika klíčových oblastech:
- Omezené zdroje: Často disponují velmi malým výpočetním výkonem a pamětí (RAM a Flash paměť se běžně pohybují v řádech kilobajtů nebo megabajtů).
- Vysoká spolehlivost a stabilita: Tyto systémy musí fungovat nepřetržitě měsíce či roky bez restartu a bez lidského zásahu (např. kardiostimulátor nebo řídicí jednotka v automobilu).
- Efektivita a nízká spotřeba: Mnohá zařízení jsou napájena z baterií nebo solárních panelů, proto je kladen extrémní důraz na minimální spotřebu energie (např. bezdrátové senzory).
- Real-time provoz (Reálný čas): Velká část embedded systémů spadá do kategorie Real-Time Systems. To znamená, že systém musí na vnější podnět reagovat v přesně definovaném a garantovaném časovém okně. Pokud reakce přijde pozdě, je považována za selhání celého systému (např. vystřelení airbagu).
## Hardwarová architektura
Srdcem každého vestavěného systému je řídicí čip. Podle složitosti aplikace se používají dva hlavní typy:
### 1. Mikrokontrolér (MCU - Microcontroller Unit)
Jedná se o kompletní počítač integrovaný na jediném křemíkovém čipu (tzv. System on a Chip). Obsahuje:
- Procesorové jádro (CPU) – vykonává instrukce.
- Paměť (RAM a ROM/Flash) – pro běh programu a uložení kódu.
- Periferie – časovače, čítače, analogově-digitální převodníky (ADC) a komunikační rozhraní (UART, SPI, I2C).
Příklady architektur: AVR (využívané v Arduino), ARM Cortex-M, ESP32, PIC.
### 2. Mikroprocesor (MPU - Microprocessor Unit)
Pro výkonnější vestavěné systémy (např. chytré televize, bankomaty, routery) se používají klasické mikroprocesory, které potřebují externí paměť RAM a Flash úložiště. Příklad: Architektury ARM Cortex-A běžící na jednodeskových počítačích jako Raspberry Pi.
## Softwarová vrstva
Software pro vestavěné systémy se zásadně liší od běžných aplikací. Program, který ovládá hardware na té nejnižší úrovni a je trvale uložen v paměti čipu, se nazývá firmware.
Podle složitosti systému může software fungovat v několika režimech:
- Bare-metal (Bez OS): Kód běží přímo na hardwaru v nekonečné smyčce (tzv. super-loop). Typické pro velmi jednoduché aplikace (např. blikač, jednoduchý termostat).
- RTOS (Real-Time Operating System): Odlehčený operační systém navržený pro plánování úloh s garantovanou odezvou. Umožňuje multitasking na mikroprocesorech s omezenými zdroji. (Příklady: FreeRTOS, Zephyr, Zephyr RTOS).
- Embedded Linux: Upravená a ořezaná verze operačního systému Linux pro výkonnější embedded zařízení, která vyžadují síťovou konektivitu, grafické rozhraní a složité ovladače.
## Příklady využití v každodenním životě
S vestavěnými systémy se setkáváme na každém kroku, i když jsou často skryté uvnitř spotřebičů:
- Automobilový průmysl: Moderní auta obsahují desítky embedded systémů (tzv. ECU) – řízení motoru, ABS, ESP, tempomat, parkovací asistenti.
- Spotřební elektronika: Pračky, mikrovlnné trouby, kávovary, chytré televize, digitální fotoaparáty.
- Lékařská zařízení: Insulinové pumpy, monitory životních funkcí, rentgeny.
- Průmyslová automatizace: Programovatelné logické automaty (PLC), které řídí výrobní linky a robotická ramena.
- Internet věcí (IoT): Chytré žárovky, meteostanice, dálkově ovládané senzory a zámky.

Související články:
- Internet věcí (IoT) a jeho architektura
- Protokol MQTT pro komunikaci senzorů
- Srovnání mikrokontrolérů: Arduino vs. ESP32 vs. STM32