# BIOS a UEFI
BIOS a UEFI jsou typy firmwaru, které slouží jako rozhraní mezi hardwarem počítače (zejména základní deskou) a operačním systémem. Jejím úkolem je inicializovat komponenty při startu a umožnit zavedení (bootování) systému.
## 1. BIOS (Basic Input/Output System)
BIOS je starší standard, který vznikl v 70. letech pro počítače IBM PC. Je uložen v paměti typu ROM nebo Flash na základní desce.
- Proces POST (Power-On Self-Test): Při zapnutí BIOS zkontroluje, zda funguje procesor, RAM a grafická karta. Pokud je problém, vydá zvukový signál (pípnutí).
- Omezení:
  - Pracuje v 16bitovém režimu (omezený přístup k paměti).
  - Podporuje pevné disky pouze do kapacity 2,2 TB (kvůli tabulce rozdělení MBR).
  - Má textové rozhraní ovládané pouze klávesnicí.
## 2. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)
UEFI je moderní nástupce BIOSu, který řeší jeho technická omezení a přináší nové funkce pro moderní hardware.
- Výhody oproti BIOSu:
  - Rychlejší start: Optimalizovaný proces inicializace.
  - Podpora velkých disků: Díky tabulce GPT podporuje disky větší než 2,2 TB (teoreticky až 9,4 ZB).
  - Grafické rozhraní: Podpora myši, barevné grafiky a někdy i připojení k internetu pro aktualizace.
  - Secure Boot: Bezpečnostní funkce, která brání spuštění neautorizovaného kódu (např. rootkitů) před startem systému.
## 3. Srovnání standardů
Vlastnost	Starší BIOS	Moderní UEFI
Režim procesoru	16-bit	32-bit nebo 64-bit
Tabulka oddílů	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Max. kapacita disku	2,2 TB	Téměř neomezená (8+ ZB)
Ovládání	Pouze klávesnice	Klávesnice i myš
Bezpečnost	Minimální	Vysoká (Secure Boot, TPM)

## 4. CSM (Compatibility Support Module)
Většina moderních základních desek s UEFI obsahuje funkci CSM. Ta emuluje prostředí starého BIOSu, což umožňuje na moderním hardwaru spustit starší operační systémy, které standard UEFI nepodporují.
## 5. Jak se dostat do nastavení?
Nastavení firmwaru se vyvolává stisknutím specifické klávesy ihned po zapnutí počítače (před logem Windows). Nejčastější klávesy jsou:
Delete, F2, F10 nebo Esc.
V tomto rozhraní lze měnit prioritu bootování (např. start z USB), nastavit heslo pro zapnutí počítače nebo konfigurovat parametry procesoru a pamětí.

Související články:
- Základní deska
- Úložiště: MBR vs GPT
- Proces zavádění operačního systému
Tagy: tag>hw firmware bios uefi boot hardware