# System on a Chip (SoC)
System on a Chip (SoC), v překladu systém na čipu, představuje revoluční přístup v návrhu integrovaných obvodů. Zatímco tradiční počítačová architektura spoléhá na základní desku, do které se zapojují oddělené komponenty (procesor, grafická karta, operační paměť, řadiče), SoC integruje všechny tyto klíčové elektronické obvody do jediného křemíkového čipu.
Tato vysoce kompaktní integrace byla původně doménou mobilních telefonů a vestavěných (embedded) systémů, kde je kritický nedostatek fyzického prostoru. S příchodem pokročilých výrobních procesů a architektur (např. Apple Silicon) se však SoC stává dominantní silou i ve světě výkonných notebooků a desktopových počítačů.
## Hlavní integrované komponenty
Moderní SoC je extrémně komplexní a může obsahovat miliardy tranzistorů. Každá část čipu (často označovaná jako blok nebo doména) má svou specifickou funkci. Typický prémiový SoC obsahuje následující prvky:
- CPU (Central Processing Unit): Hlavní výpočetní mozek. V mobilním světě a u moderních úsporných čipů často využívá architekturu big.LITTLE (kombinace velmi výkonných jader pro náročné úlohy a úsporných jader pro běh na pozadí a úsporu baterie).
- GPU (Graphics Processing Unit): Integrovaný grafický akcelerátor. Zpracovává vykreslování uživatelského prostředí, hry a akceleraci videa.
- NPU / Neural Engine (Neural Processing Unit): Specializovaný koprocesor navržený exkluzivně pro akceleraci úloh umělé inteligence (AI) a strojového učení (např. rozpoznávání tváří, zpracování hlasu, prediktivní text).
- ISP (Image Signal Processor): Blok starající se o zpracování obrazu z fotoaparátů. Provádí redukci šumu, úpravu vyvážení bílé a výpočtovou fotografii v reálném čase.
- DSP (Digital Signal Processor): Zpracovává audio signály, data ze senzorů (gyroskop, akcelerometr) a zajišťuje kompresi/dekompresi médií s minimální spotřebou energie.
- Operační paměť (RAM): U nejmodernějších čipů (jako jsou čipy rodiny Apple M) je paměť typu LPDDR integrována přímo na substrátu vedle křemíku, nebo vrstvena přímo na něm.
- Modemy a konektivita: Integrované moduly pro 5G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth a GPS (běžné u mobilních SoC od Qualcommu nebo MediaTeku).
- Secure Enclave / Bezpečnostní čip: Izolované hardwarové prostředí pro ukládání šifrovacích klíčů a biometrických dat.
## Architektura a Unified Memory (Jednotná paměť)
Jednou z největších architektonických výhod moderních SoC (zejména v počítačích) je koncept Unified Memory Architecture (UMA).
V tradičním PC má procesor svou vlastní systémovou RAM a grafická karta svou vlastní VRAM. Pokud CPU zpracuje data a chce je předat GPU k vykreslení, musí se tato data zkopírovat přes sběrnici (např. PCIe) z jedné paměti do druhé. Tento proces vytváří úzké hrdlo (bottleneck) a zvyšuje spotřebu energie.
V architektuře SoC s jednotnou pamětí přistupují CPU, GPU i NPU do stejného fyzického bloku paměti RAM. Data není nutné vůbec kopírovat – procesor data zpracuje, zapíše do paměti a GPU si je z téhož místa okamžitě přečte. To vede k drastickému snížení latence a obrovskému nárůstu propustnosti.
## Výhody a nevýhody SoC
### Výhody
- Extrémní energetická účinnost: Vzdálenost, kterou musí elektrické signály překonat mezi komponentami, je zredukována na mikrometry. To radikálně snižuje odpor a spotřebu energie, což vede k obrovské výdrži baterie u notebooků a telefonů.
- Vysoký výkon a nízká latence: Absence externích sběrnic zrychluje komunikaci mezi CPU a GPU.
- Minimalizace rozměrů: Ušetří se obrovské množství místa na základní desce, což umožňuje výrobu velmi tenkých zařízení, nebo zvětšení kapacity baterie.
- Snížení výrobních nákladů (pro výrobce): Nákup jednoho komplexního čipu může být levnější a logisticky jednodušší než nákup a osazování desítek samostatných čipů.
### Nevýhody
- Nulová možnost upgradu: Protože je vše – včetně procesoru, grafiky a často i RAM – integrální součástí jednoho kusu křemíku nebo pouzdra, uživatel nemůže systém v budoucnu vylepšit (např. přidat více RAM nebo výkonnější grafickou kartu).
- Opravy: Pokud selže jedna malá část čipu (např. řadič Wi-Fi nebo modul paměti), je nutné vyměnit celou základní desku, což je velmi drahé.
- Termální hustota (Thermal Density): Teplo z CPU i GPU je generováno na velmi malé fyzické ploše. Ačkoliv je celková spotřeba nízká, odvést teplo z takto malého bodu vyžaduje kvalitně navržený chladič.
## Hlavní výrobci a rodiny SoC
Trh se SoC se dělí na několik segmentů, kterým dominují různí hráči využívající převážně instrukční sadu ARM:
- Apple: Průkopník v nasazení SoC do desktopů. Čipy rodiny A-Series (iPhone, iPad) a M-Series (MacBook, iMac, Mac Studio) definují současný standard výkonu na watt.
- Qualcomm: Rodina Snapdragon. Absolutní standard ve světě prémiových Android telefonů a nově také v noteboocích s Windows on ARM (Snapdragon X Elite).
- MediaTek: Rodiny Dimensity a Helio. Tradičně pokrývaly nižší a střední třídu, dnes však plně konkurují v high-end segmentu mobilních zařízení.
- Samsung: Rodina Exynos, využívaná převážně ve vlastních telefonech Galaxy.
- Intel / AMD: Ačkoliv jejich tradiční procesory (x86) pro notebooky integrují grafiku a paměťové řadiče (a technicky je tak lze označit za APU/SoC), teprve s nástupem dlaždicových (chiplet/tile) architektur jako Intel Core Ultra (Meteor Lake) nebo AMD Ryzen AI se plně blíží filozofii moderních nízkoenergetických SoC s integrovanými NPU.
## Rychlé srovnání: SoC vs. Tradiční modulární PC
Vlastnost	System on a Chip (SoC)	Tradiční modulární architektura
Rozměry	Extrémně malé, ideální pro tenká zařízení	Velké, vyžaduje masivní základní desku
Rozšiřitelnost (Upgrade)	Zcela nemožná (komponenty jsou pevně spojené)	Vysoká (lze měnit CPU, GPU, RAM)
Energetická účinnost	Bezkonkurenční (krátké cesty, sdílené napájení)	Nižší (ztráty na sběrnicích a dlouhých trasách)
Sdílení dat (Paměť)	Unified Memory (jednotná, nulové kopírování)	Oddělená systémová RAM a grafická VRAM
Typické nasazení	Smartphony, tablety, moderní ultrabooky, konzole	Herní PC, pracovní stanice, servery