# Transdukce: Převod energie
Transdukce je fyzikální proces, při kterém dochází k přeměně jedné formy energie na jinou. V kontextu informačních technologií a senzoriky jde o klíčový krok, kdy se neelektrická veličina (teplo, tlak, světlo) převádí na signál elektrický, který je následně zpracovatelný obvody ADC.
Zařízení, které tento převod provádí, se nazývá transduktor (převodník).
## 1. Základní principy transdukce
Transdukce využívá specifických vlastností materiálů, které reagují na vnější podněty změnou svých elektrických parametrů:
- Odporový princip (Piezorezistivita): Mechanické namáhání nebo změna teploty mění elektrický odpor materiálu.
  - *Využití:* Tenzometry pro váhy, termistory pro měření teploty.
- Kapacitní princip: Změna vzdálenosti mezi elektrodami nebo změna dielektrika mění kapacitu kondenzátoru.
  - *Využití:* Akcelerometry v mobilech, kapacitní dotykové displeje.
- Indukční princip: Pohyb vodiče v magnetickém poli indukuje elektrické napětí.
  - *Využití:* Dynamické mikrofony, snímače otáček (ABS).
- Piezoelektrický jev: Deformace určitých krystalů (např. křemene) přímo generuje elektrický náboj.
  - *Využití:* Zapalovače, ultrazvukové měniče, snímače vibrací.
- Fotoelektrický jev: Dopad fotonů uvolňuje elektrony v polovodiči.
  - *Využití:* CMOS snímače v kamerách, fotovoltika.
## 2. Rozdělení transduktorů
Podle energetické bilance dělíme transduktory do dvou hlavních skupin:
### A. Aktivní (Generátorové)
Nevyžadují vnější napájecí zdroj. Energii pro elektrický signál berou přímo z měřené veličiny. * Příklady: Termočlánek (teplo → napětí), fotovoltika (světlo → proud), piezo krystal (tlak → náboj).
### B. Pasivní (Parametrické)
Vyžadují vnější napájení. Měřená veličina pouze mění (moduluje) vlastnosti obvodu, kterým protéká proud z externího zdroje. * Příklady: Odporový teploměr (RTD), kapacitní senzor tlaku.
## 3. Kvalita převodu (Statické charakteristiky)
Aby byl převod energie užitečný pro IT systémy, musí být definován několika parametry:
- Převodní funkce: Matematický vztah mezi vstupní veličinou () a výstupním signálem (). Ideálem je lineární vztah: .
- Citlivost: Udává, jak velkou změnu elektrického signálu vyvolá jednotková změna fyzikální veličiny.
- Hystereze: Nežádoucí jev, kdy výstup závisí na tom, zda vstupní hodnota stoupala nebo klesala.
- Doba odezvy: Čas, který transduktor potřebuje k tomu, aby změna na vstupu plně projevila na výstupu.
## 4. Inverzní transdukce (Aktuátory)
Proces funguje i opačně. Zatímco senzor převádí fyzikální děj na elektřinu, aktuátor převádí elektřinu na fyzikální akci:
- Reproduktor: Elektrický signál → mechanické vlnění (zvuk).
- Elektromotor: Elektrická energie → rotační mechanická energie.
- LED: Elektrický proud → světelné záření.

Související články:
- Senzory a měření dat
- Analogově-digitální převodníky (ADC)
- Fyzikální základy výpočetní techniky
Tagy: tag>physics hardware sensors electronics energy_conversion