¨
# Srovnání protokolů: MQTT vs. LoRaWAN
V oblasti Internetu věcí (IoT) se často setkáváme s pojmy MQTT a LoRaWAN. Ačkoliv oba tyto standardy slouží k přenosu dat z IoT zařízení, každý z nich řeší úplně jinou část komunikačního řetězce a pracuje na jiné vrstvě OSI modelu.
Zjednodušeně řečeno: Zatímco MQTT je softwarový aplikační protokol běžící nad protokolem TCP/IP, LoRaWAN je komplexní síťová architektura zahrnující specifickou bezdrátovou rádiovou technologii.
## Základní charakteristika
### MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
MQTT je lehký datový protokol fungující na principu Publish/Subscribe. Ke svému běhu vyžaduje funkční síťové připojení založené na rodině protokolů TCP/IP (např. Wi-Fi, Ethernet, mobilní data 4G/5G). Zařízení posílají data na centrální server (MQTT Broker), který je distribuuje přihlášeným odběratelům.
### LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)
LoRaWAN je bezdrátová technologie typu LPWAN (Low-Power Wide-Area Network). Definuje jak fyzické bezdrátové vysílání (modulaci LoRa v bezlicenčním pásmu 868 MHz), tak síťový protokol. Senzory vysílají data vzduchem na speciální Brány (Gateways), které je přes internet předávají centrálnímu síťovému serveru.
## Hlavní rozdíly (Srovnávací tabulka)
Vlastnost	MQTT	LoRaWAN
Vrstvy podle OSI modelu	Aplikační vrstva (běží nad TCP)	Fyzická, linková a síťová vrstva
Způsob připojení	Drátové i bezdrátové (Wi-Fi, LAN, 5G)	Pouze specifické bezdrátové rádio (sub-GHz)
Typický dosah	Závisí na použité síti (globální přes internet)	2 až 15 km od nejbližší brány (Gateway)
Datová propustnost	Střední (od bajtů po megabajty)	Extrémně nízká (jednotky až desítky bajtů)
Frekvence posílání zpráv	Nepřetržitě / v reálném čase	Omezená (např. jednou za 10–15 minut kvůli Duty Cycle)
Spotřeba energie	Vyšší (zařízení musí udržovat TCP spojení)	Extrémně nízká (baterie vydrží 5 až 10 let)
Centrální prvek	MQTT Broker	LoRaWAN Network Server

## Architektonické srovnání
Hlavní rozdíl v tom, jak data protékají systémem, ilustruje následující srovnání:
- U MQTT: Senzor je plnohodnotným síťovým klientem (má vlastní IP adresu). Naváže TCP spojení s Brokerem (např. Mosquitto) a udržuje ho aktivní. Komunikace je obousměrná a může probíhat v reálném čase.
- U LoRaWAN: Senzor nemá IP adresu. Vygeneruje malý balíček dat (payload), zašifruje ho a „vystřelí“ ho do éteru. Všechny brány v dosahu paket zachytí a pošlou ho na Network Server. Senzor pak ihned usne, aby šetřil baterii.
## Kdy zvolit MQTT a kdy LoRaWAN?
V praxi se tyto technologie často doplňují. Výběr závisí na konkrétním scénáři nasazení:
### Vhodné scénáře pro MQTT:
- Chytrá domácnost (Smart Home): Zařízení jsou v dosahu spolehlivé domácí Wi-Fi sítě a mají stálé napájení (nebo velké baterie). Příkladem jsou chytré žárovky, zásuvky nebo robotické vysavače, kde vyžadujeme okamžitou odezvu na stisk tlačítka v aplikaci.
- Průmyslová automatizace (IIoT): Tovární stroje propojené stabilním průmyslovým Ethernetem, které posílají velké objemy diagnostických dat každou sekundu.
### Vhodné scénáře pro LoRaWAN:
- Smart City a infrastruktura: Dálkové odečty vodoměrů, plynoměrů nebo stavu zaplnění popelnic. Zařízení jsou schovaná ve sklepích nebo šachtách, kde není Wi-Fi, a musí fungovat 10 let bez výměny baterie.
- Zemědělství (AgriTech): Senzory vlhkosti půdy rozmístěné na obrovských polích na ploše několika kilometrů čtverečních, kde není mobilní signál ani elektrická síť. Stačí postavit jednu bránu na střechu farmy.
## Hybridní IoT architektura
V moderních enterprise systémech se tyto dva světy velmi často propojují. LoRaWAN se postará o bezdrátový přenos zpráv z terénu na velkou vzdálenost. Jakmile data dorazí na LoRaWAN aplikační server, tento server je zabalí a pošle je dál do podnikového systému právě pomocí protokolu MQTT.

Související články:
- Internet věcí (IoT) – Hlavní přehled
- Protokol MQTT a jeho detaily
- Technologie LoRaWAN podrobně
- IPv6 v sítích Internetu věcí
Tagy: tag>iot networking protocols mqtt lorawan comparison lpwans