# Architektura čipsetů (PCH a SoC)
Architektura čipsetu definuje logické uspořádání a komunikační cesty na základní desce. Zatímco dříve byl čipset rozdělen na dvě části (Northbridge a Southbridge), moderní architektura se soustředí na PCH (Platform Controller Hub) a integraci funkcí přímo do SoC (System on Chip).
## 1. Strukturální rozdělení (Moderní pojetí)
Dnešní systémy využívají asymetrické rozdělení úkolů mezi procesor (CPU) a čipset (PCH):
### CPU (Vysokorychlostní zóna)
Procesor v sobě integruje nejdůležitější řadiče, které vyžadují nejnižší možnou latenci:
- Memory Controller: Přímé spojení s RAM (DDR5/DDR6).
- Primary PCIe Lanes: Obvykle 16 až 24 linek vyhrazených pro GPU a nejrychlejší NVMe disky.
- Display Engine: Výstupy pro monitory (HDMI, DisplayPort).
### PCH / Chipset (Periferní zóna)
Čipset slouží jako agregátor pro pomalejší nebo početnější rozhraní:
- Sekundární PCIe linky: Pro další SSD, zvukové a síťové karty.
- SATA řadiče: Pro klasické disky.
- USB Host Controller: Správa všech USB portů.
- Firmware Interface: Komunikace s čipem BIOS/UEFI.
## 2. Sběrnice a propojení (Interconnects)
Klíčem k výkonu čipsetu je jeho spojení s procesorem. Pokud je toto spojení úzkým hrdlem, výkon celého PC klesá.
- DMI (Direct Media Interface): Proprietární spojení u Intelu. Verze 4.0 x8 nabízí propustnost srovnatelnou s PCIe 4.0 x8.
- Infinity Fabric / PCIe Link: U AMD je čipset připojen skrze standardní nebo modifikované PCIe linky, což umožňuje větší flexibilitu při návrhu desek.
## 3. Logické bloky čipsetu
Uvnitř moderního čipsetu najdeme několik specializovaných logických bloků:
Blok	Funkce
Management Engine (ME / PSP)	Samostatný mikrokontrolér pro zabezpečení a vzdálenou správu.
Clock Generator	Synchronizace frekvencí všech komponent na desce.
Audio DSP	Základní zpracování zvuku (často ve spolupráci s kodeky Realtek).
HDA (High Definition Audio)	Sběrnice pro přenos zvukových dat.

## 4. Vliv na AI a datovou propustnost
Pro nasazení Small Language Models je v architektuře čipsetu zásadní:
1. **PCIe Bifurcation:** Schopnost čipsetu rozdělit linky tak, aby mohl systém obsloužit více AI akcelerátorů současně.
2. **I/O Virtualizace (VT-d / AMD-Vi):** Architektonická podpora pro mapování paměti, která umožňuje [[it:nastaveni_gpu_v_dockeru|přímý přístup kontejnerů k GPU]].
3. **Latence PCH:** Rychlost, s jakou čipset přepne data z NVMe disku směrem k procesoru a následně do grafické karty.
Poznámka pro administrátory: Při výběru serverového čipsetu (např. řady Intel W nebo AMD WRX) je nejdůležitějším parametrem počet dostupných PCIe linek, nikoliv počet USB portů.

— Související témata:
- Technické detaily a schémata
- Standardy PCIe 5.0 a 6.0
- Hardware pro AI v roce 2026
— Autor: @HW_Expert Poslední revize: Leden 2026