# LTE (Long Term Evolution)
LTE je standard pro bezdrátovou komunikaci určený pro vysokorychlostní přenos dat v mobilních sítích. Na rozdíl od předchozích generací (2G/3G) je LTE od základu navrženo jako čistě datová síť založená na internetovém protokolu (IP). To znamená, že i běžné hlasové hovory jsou v této síti přenášeny jako data.
Hlavním cílem LTE bylo zvýšit kapacitu a rychlost mobilních sítí, snížit latenci (odezvu) a zjednodušit architekturu sítě pro efektivnější provoz.

# Klíčové vlastnosti a technologie
LTE využívá několik pokročilých technik, které mu umožňují dosahovat vysokých výkonů [00:05:13]:
- OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): Technologie, která rozděluje digitální signál na mnoho malých podkanálů. Tím se zvyšuje odolnost proti rušení a efektivita využití frekvenčního pásma [00:05:25].
- MIMO (Multiple Input Multiple Output): Použití více antén současně na straně vysílače i přijímače, což dramaticky zvyšuje rychlost přenosu bez potřeby dalšího frekvenčního pásma.
- Nízká latence: LTE dosahuje odezvy v řádech desítek milisekund, což umožňuje plynulé hraní online her a videohovory bez znatelného zpoždění [00:05:01].

# Hlasové služby: VoLTE
Protože je LTE čistě datová síť, klasické přepojování okruhů pro hlas (známé z 2G/3G) zde neexistuje. Pro telefonování se používá technologie:
- VoLTE (Voice over LTE): Hlas je přenášen jako datové pakety s vysokou prioritou. Výsledkem je mnohem vyšší kvalita zvuku (HD Voice) a extrémně rychlé spojení hovoru (během 1–2 sekund) [00:05:01].
- Pokud síť VoLTE nepodporuje, telefon se při hovoru musí přepnout do starší sítě 3G nebo 2G (tzv. CSFB – Circuit Switched Fallback).

# Srovnání generací mobilních sítí
Generace	Technologie	Hlavní zaměření	Max. Rychlost
2G	GSM	Hlas a SMS	0,2 Mbps (EDGE)
3G	UMTS / HSPA	První mobilní internet	42 Mbps
4G	LTE	Vysokorychlostní data / Video	stovky Mbps
5G	NR (New Radio)	Masivní konektivita / IoT	jednotky Gbps

# Architektura sítě LTE
LTE zjednodušilo strukturu sítě odstraněním některých řídicích prvků, čímž se zrychlila komunikace:
- eNodeB: „Chytrý“ vysílač (BTS), který sám provádí většinu řídicích operací [00:07:18].
- EPC (Evolved Packet Core): Modernizované jádro sítě, které se stará výhradně o IP provoz.

# Výhody pro uživatele
- Streamování ve vysokém rozlišení: Plynulé sledování 4K videí bez vyrovnávací paměti.
- Rychlá odezva: Klíčové pro interaktivní aplikace, navigace a cloudové služby.
- Efektivita baterie: I přes vyšší výkon jsou moderní LTE čipy velmi úsporné při přenosu velkých objemů dat.

Související pojmy: 4G, 5G, VoLTE, OFDM, MIMO, eNodeB, Latence, Backhaul.