# RAM (Random Access Memory)
RAM je volatilní paměť, což znamená, že po odpojení napájení se všechna uložená data ztratí. Je řádově rychlejší než nejmodernější SSD disky a hraje klíčovou roli ve výkonu systému od Linuxových serverů až po mobilní telefony.
## 1. Jak RAM funguje? (Fyzikální princip)
Moderní RAM (typu DRAM - Dynamic RAM) se skládá z milionů paměťových buněk. Každá buňka je tvořena jedním tranzistorem a jedním kondenzátorem.
- Kondenzátor: Uchovává elektrický náboj, který reprezentuje bit (1 nebo 0).
- Tranzistor: Funguje jako spínač, který umožňuje čtení nebo změnu stavu kondenzátoru.
- Obnova (Refresh): Protože kondenzátory přirozeně ztrácejí náboj, musí být RAM tisíckrát za sekundu „osvěžena“, aby data nezmizela.
## 2. Klíčové parametry výkonu
Při výběru nebo analýze RAM jsou důležité dva hlavní faktory:
### Propustnost (Rychlost/Frekvence)
Udává se v megatransferech za sekundu (MT/s), dříve chybně označováno jako MHz.
Např. DDR4-3200 nebo DDR5-6000. Vyšší frekvence umožňuje procesoru rychleji přenášet velké objemy dat.
### Latence (Časování - CL)
Udává zpoždění mezi požadavkem CPU a momentem, kdy RAM data skutečně poskytne.
Udává se v počtu cyklů (např. CL16). Nižší číslo znamená rychlejší reakci, což je kritické pro hraní her a interaktivní aplikace.
## 3. Evoluce: Od DDR po DDR5
Technologie DDR (Double Data Rate) umožňuje přenášet data dvakrát během jednoho hodinového cyklu.
Generace	Max. Kapacita (na modul)	Typické rychlosti	Hlavní vylepšení
DDR3	8 - 16 GB	800 - 2133 MT/s	Starší standard, vyšší spotřeba.
DDR4	32 - 64 GB	2133 - 4800 MT/s	Standard dneška, nižší napětí (1.2V).
DDR5	128+ GB	4800 - 8400+ MT/s	On-die ECC, vyšší hustota, dva kanály na modul.

## 4. Softwarová správa RAM
Operační systém (např. FreeBSD nebo Linux) nenechává RAM zahálet.
- Virtual Memory (Virtuální paměť): OS mapuje paměťové adresy tak, aby si každá aplikace myslela, že má celou RAM pro sebe. Tím je zajištěna bezpečnost (aplikace si navzájem nečtou data).
- Disk Caching: Pokud je RAM volná, Linux v ní uchovává data z disku, která byste mohli potřebovat. Proto se často zdá, že je RAM „plná“, i když je ve skutečnosti jen efektivně využitá.
- Komprese (zRam): Algoritmy jako LZ4 dokáží komprimovat data přímo v RAM, čímž ušetří místo a oddálí nutnost zápisu na pomalý disk (Swap).
## 5. ECC RAM (Error Correction Code)
V serverech a kritických systémech se používá ECC RAM. Ta obsahuje extra bity, které umožňují detekovat a opravit náhodné chyby způsobené např. kosmickým zářením (bit flip).
Bez ECC může bit flip způsobit pád systému (Kernel Panic) nebo poškození dat v souborovém systému ZFS.
—
Zajímavost: Bill Gates prý v roce 1981 řekl: „640 KB paměti by mělo stačit každému.“ I když je tento citát pravděpodobně apokryfní, ilustruje neuvěřitelný skok k dnešním stovkám gigabajtů v běžných pracovních stanicích.

Související: CPU, ZFS, LZ4, Linux, FreeBSD