# WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
WiMAX je standard pro bezdrátovou komunikaci (označený jako IEEE 802.16), který poskytuje vysokorychlostní širokopásmové připojení na velké vzdálenosti. Zatímco WLAN (Wireless Local Area Network) (Wi-Fi) je určena pro pokrytí kanceláří, WiMAX je navržen pro metropolitní sítě (MAN) a dokáže přenášet data na vzdálenost desítek kilometrů.
## Hlavní varianty WiMAX
V průběhu vývoje se technologie rozdělila na dva hlavní směry:
- Fixní WiMAX (802.16d): Používá se pro připojení budov (např. našich skladů nebo poboček) tam, kde není k dispozici optický kabel. Vyžaduje pevnou anténu na střeše.
- Mobilní WiMAX (802.16e): Umožňuje připojení koncových zařízení v pohybu (podobně jako 4G/LTE), v našem prostředí je však již nahrazen modernějšími standardy.
## Srovnání: WiMAX vs. Wi-Fi (WLAN)
V rámci naší digitální infrastruktury je důležité tyto technologie nezaměňovat:
Vlastnost	Wi-Fi (WLAN)	WiMAX
Dosah	Cca 100 metrů	Až 50 kilometrů
Standard	IEEE 802.11	IEEE 802.16
Škálovatelnost	Lokální (kanceláře)	Metropolitní (město/region)
Využití	Koncová zařízení	Páteřní spoje (Backhaul)

## Využití v našem prostředí
WiMAX využíváme jako doplňkovou technologii v těchto případech:
1. **Záložní linka (Redundance):** Pro naše kritické provozy slouží WiMAX jako sekundární konektivita v případě přerušení optického kabelu.
2. **Vzdálené lokality:** Připojení dočasných pracovišť (např. stavby nebo venkovní eventy) k firemnímu [[WWW|internetu]].
3. **Point-to-Multipoint:** Distribuce internetu z centrálního bodu do více okolních objektů.
## Bezpečnost a správa
Stejně jako každá bezdrátová technologie, i WiMAX podléhá standardům kybernetické bezpečnosti:
- Šifrování: Provoz je šifrován algoritmem AES (podobně jako u WPA2/3).
- Autentizace: Každá klientská stanice musí být autorizována na centrálním přístupovém bodu.
- Monitoring: Kvalita spoje a propustnost jsou sledovány naším systémem pro dohled nad sítí.
## Technické parametry pro IT
* Frekvenční pásma: U nás nejčastěji v licencovaných pásmech nebo volném pásmu 3.5 GHz a 5.8 GHz. * Topologie: Hvězda (Base Station → Subscriber Stations) nebo Point-to-Point.
Upozornění: Instalace WiMAX antén vyžaduje přímou viditelnost (Line-of-Sight) mezi vysílačem a přijímačem. Pokud dojde k výstavbě v okolí naší budovy, může být kvalita spoje ovlivněna.

— Související stránky: WLAN (Wireless Local Area Network), WWW (World Wide Web), Kybernetická bezpečnost, IT podpora, ZIF (Základní informační faktory)